施工要求及注意事项

1．管道更换均在各个楼层的吊顶内施工，顶内有强弱电桥架，给热水通风、采暖等多种管线，施工时不得改变其他管线布局和破坏吊顶顶面，如有损坏施工方负责恢复，费用自理。

2．由于各个楼层科室业务繁忙，将施工时间定于每日下午6点至次日上午6点。

3．吊顶施工时，管道、配件及施工人员从入孔配送到吊顶内施工，需将管道截断为2米左右穿入吊顶内施工。

4．吊顶施工组不允许用电焊机作业，施工照明为36V安全电压灯具，施工方自备手续移动灭火器具，杜绝火灾隐患。

5.接水接电需到总务科备案后按照指示使用，擅自接水接电造成的人员伤亡和财产损失由施工方负全部责任。

踏勘现场联系人：庞雨   电话15847471866

如需查看图纸，可到总务科（门诊楼913）查阅