全自动特定蛋白分析仪技术参数要求

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 检测方法 | 散射免疫比浊法。 |
| * | 2 | 样本类型 | 全血、血清、血浆。 |
|  | 3 | 上样方式 | 原始管直接上机。 |
|  | 4 | 测试速度 | ≥90T/小时。 |
|  | 5 | 重复性 | 对同一样品重复测量时变异系数不超过 2%。 |
|  | 6 | 准确度 | 在规定的测量范围内相对误差不超过±5%。 |
|  | 7 | 稳定性 | 在 30 分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5%。 |
|  | 8 | 温度准确度与波动度 | 温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不超过±0.2℃。 |
|  | 9 | 样品携带污染率 | 不超过 0.5%。 |
|  | 10 | 加样准确度与重复性 | 加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2%。 |
|  | 11 | 批量测试样本 | 支持用户同时多个待测试样本，可减少操作者频繁操作放置样本。 |
|  | 12 | 自动稀释 | 可自动预稀释，减少不必要的试剂浪费。 |
| * | 13 | 检测项目 | 可检测全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、抗链球菌溶血素O、类分湿因子。 |
|  | 14 | 试剂盘冷藏 | 试剂盘带有不间断冷藏功能。 |
|  | 15 | 试剂类型识别 | 试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态。 |
|  | 16 | 操作界面 | 全中文操作界面，操作简便。 |
|  | 17 | 信息系统、定标、质控 | 智能化信息管理系统，定标、质控、样本测试智能化管理，符合 ISO15189 质量控制要求。 |
|  | 18 | 数据传输 | 外接 RS232、USB 接口，网口等，支持 LIS 系统连接，足够的数据存储空间。 |
|  | 19 | 维护保养 | 设备使用期内免费保养维护、免费校准、免费更换各种配件。 |
|  | 20 | 质保期 | 3年。 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 |