宫腔电切镜及器械公告技术参数要求

1.视场角：≥ 62°。

2.视向角: 25°。

3.镜管外径：Φ4mm 。

4.内窥镜工作长度：≥300mm 。

5.内鞘外径：Φ8mm 。

6.内鞘工作长度：≥195mm 。

7.外鞘外径：Φ8.6mm 。

8.外鞘工作长度：≥180mm 。

9.内、外鞘同时使用时，可以产生循环水流，可以连续操作。

10.可与Wolf牌宫腔镜匹配使用。

11.配置要求：每套至少包含内窥镜1根、电切器1把、内鞘及闭孔器1套、外鞘及闭孔器1套、环式汽化环2支、电切环6支、电凝环2支、导光束1根、检查桥等。

*12.为了保障手术安全，投标人需提供样品，供医院试用一个月。若不满足医院手术要求，医院退回样品，有权取消本次招标活动。

注：标“*”表示此参数为主要技术参数。