硬质快速门招标参数要求

涡轮硬质快速门既可防止外来人员非法入侵又可抵御天气变化，能够满足医院对于抗风、保温、快速、高效、防尘、节能等多种要求。

一、技术要求(投标单位提供所投标产品的详参彩页)

| 性质类别* | 1 | 技术参数 | （1）保温性：≤0.69W/（㎡•K）需提供地方/国家建筑工程质量监督检验中心或地方/国家质量技术监督局依据GB/T8484-2008、GB/T8485-2008、JG/T302-2011做出的产品检测报告。 （2）气密性：国标3级及以上,及q2小于等于9.0m³/（m²·h） （3）水密性：稳定加压保持最高压力700Pa时不渗漏； （4）抗风性：国标3级及以上，±0.5kPa风压下，卷帘相对挠度不超过L/180；极限风压±3.5kPa，不损坏； （2）、（3）、（4）需提供地方/国家建筑工程质量监督检验中心或地方/国家质量技术监督局依据GB/T 7106-2008、JG/T302-2011做出的产品检测报告。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 尺寸范围 | 南门门洞：宽度6.9米*高度2.45米 北门门洞：宽度7.2米*高度2.45米 |
| * | 3 | 开启速度 | 开启速度1.2 M/S ~2.0M/S，可调；最高可达5.88M/S |
|  | 4 | 关闭速度 | 关闭速度不低于0.6M/S，可调。 |
|  | 5 | 提升导轨 | 采用双螺旋涡轮导轨，使门体运行更安静、平稳。卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、无磨损,开关顺畅、速度快。 |
|  | 6 | 导向结构 | 铰链轴表面为QPQ处理，可增加轴的自我润滑及抗腐蚀度，是镀锌轴的3-5倍。轴套：采用PEEK(聚醚醚铜)材质，在零上200度至零下60度的温度范围内不产生分子变化。耐磨、抗腐，有自润滑功能。 |
|  | 7 | 门框 | 采用2.5-3.0mm镀锌板，经精密切割、数控折弯等良好成型工艺，防护外罩10年不生锈，外部美观、防尘、轻松清洁。 |
|  | 8 | 承重轴承 | 承重轴承采用自动调芯，双滚针轴承，抗压能力强，且在日常应用过程中建筑结构发生劣性变形时不影响门体的正常运行，轴承有自我调节功能，可快速响应偏芯传动而不会产生异响。 |
| * | 9 | 门板材质 | 铝合金保温门板厚度43mm/80mm，表面经过喷涂处理，内部填充聚氨酯（不含CFC）工业保温材料，采用国际先进的断桥隔热处理方案，达到国内7级节能门窗标准，不会破坏臭氧层。 颜色灰色、铝合金原色、白色、红色等多色可选； 通过软连接胶条将门板间进行密封，软连接部分折叠寿命可达百万次； 铰链承重方式设计使门帘接合处不受力，门板之间不接触，长时间使用后还可保持平整性； 门板间采用三元乙丙抗寒密封胶条进行密封，能有效隔绝温度及降低能量流失，具有很好的密封性，保温性及隔音性。 门体在关闭状态下，保温性能至少K≤0.69W/（㎡•K） 气密性，达国标3级以上；水密性为小于等于700Pa，达国际6级以上； |
|  | 10 | 可视窗 | 铝合金框架带双层聚碳酸酯板，双层结构的设计既保证门体内外的保温效果，又保持良好的透明性及采光效果，其内外清晰可见，外观彰显档次。高度与其他门板相同（220mm）。 |
|  | 11 | 门控制系统 | 采用LEFAST专用控制系统，纯中文操作界面，调试方便、定位精准、信息反馈速度快，配有应急手动开启机构。控制系统中电机以恒扭力输出，保证门体每日千次以上的启闭次数。发生停电或设备故障时，启用手动功能，保障产品正常使用及安全性能。 |
|  | 12 | 传动轴 | 传动轴采用可伸缩式花键传动轴，终身免维护，可有效的降低噪音并适用于因温度变化造成的金属分子变化而产生尺寸偏差。 |
|  | 13 | 紧急开启 | 停电时，电控系统可随时打开电机刹车，可借助平衡系统将门体托起，可有效的解决因停电或故障而引起的门体不能开启。 |
| * | 14 | 安全装置 | 具备红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降； 底部安全保护边：当门体在下降时压在下方障碍物时，门体迅速反弹在最开位，有效的保护下方物体或行人避免事故。 |
|  | 15 | 开启控制 | 门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降；控制可选：雷达、地磁环感应、蓝牙射频、遥控感应、拉绳开关等控制方式。 |