骨动力系统技术参数要求

1.钻头手柄参数要求

1.1.转速: 脚踏开关无极调速≤ 2850rpm。

1.2.工作扭矩：≤ 1000 mN.m。

1.3.噪声：≤ 75 dB。

1.4.手柄空转5min后外壳温升：≤ 50℃。

2.铣刀手柄参数要求

2.1.转速: 脚踏开关无极调速 0-60000rpm，误差不大于±5%。

2.2.最大工作转矩：≤ 41.9mN.m。

2.3.噪声：≤75 dB。

2.4.手柄空转5min后外壳温升：≤ 50℃。

2.5.装铣刀时径向圆跳动≤ 0.1mm。

3.磨头手柄参数要求

3.1.转速: 脚踏开关无极调速 0-60000rpm，误差不大于±5%。

3.2.最大工作转矩：≤ 41.9mN.m。

3.3.噪声：≤75 dB。

3.4.手柄空转5min后外壳温升：≤50℃。

3.5.装铣刀时径向圆跳动≤ 0.1mm。

4.主机要有过载保护方式：过流、短路。

5.电源：220V/50Hz。

6.输出功率，各种工作模式不超过200W。

7.主机重量不超过2Kg。

8.配置要求：至少包含主机、脚踏、动力手柄1个、铣刀手柄1个、钻头手柄1个、铣刀2把、开颅钻头3把、磨头手柄(90直柄) 1支、磨头手柄（90弯柄) 1支等。